Załącznik nr 1

# WYMAGANIA MINIMALNE DLA 3 ZESTAWÓW

# PNEUMATYCZNYCH PODUSZEK WYSOKIEGO CIŚNIENIA I NISKIEGO PODNOSZENIA

UWAGA:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Wypełnia wykonawca” poprzez podanie konkretnego parametru lub wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 zestawów pneumatycznych poduszek wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszeni. Wszystkie elementy składowe zestawów - fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane przez jednego producenta. Rok produkcji 2018. | Podać producenta, serię, ……………………….. …………………………………………………... |
|  | Poduszki pneumatyczne do podnoszenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13731:2010 - Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze - Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne. Poduszki pneumatyczne muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Aktualne świadectwo dopuszczenia należy przekazać najpóźniej w dniu odbioru końcowego. |  |
|  | Zestaw pneumatycznych poduszek wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia |
| 2.1. | Komplet poduszek wysokociśnieniowych 8 barowych wykonanych z mieszanki gumowej zbrojonej wewnętrznie kordem aramidowym: poduszka o sile podnoszenia min 12 ton i wysokości podnoszenia min 190 mm, o ciężarze do 4 kg oraz wymiarach nie większych niż 400x600 mm – 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min 17 ton i wysokości podnoszenia min 250 mm, o ciężarze do 6 kg oraz wymiarach nie większych niż: 500x600 mm - 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min 24 ton i wysokości podnoszenia min 190 mm, o ciężarze do 7 kg oraz wymiarach nie mniejszych niż 300x1000 mm – 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min 35 ton i wysokości podnoszenia min 300 mm, o ciężarze do 10 kg oraz wymiarach nie mniejszych niż 400x1000mm – 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min 54 ton i wysokości podnoszenia min 460 mm, o ciężarze do 18 kg oraz wymiarach nie większych niż 900x900 mm – 2 szt. reduktor butlowy 200/300 bar (wyjście 14 bar) – 4 szt. sterownik podwójny 8 bar wykonany w obudowie z tworzywa – 2 szt. sterownik podwójny 8 bar wykonany w obudowie aluminiowej z możliwością łączenia dwóch sterowników ze sobą – 2 szt. wąż do napełniania o długości 5m i ciśnieniu roboczym 8 bar w kolorze żółtym – 6 szt. wąż do napełniania o długości 5m i ciśnieniu roboczym 8 bar w kolorze czerwonym – 6 szt. zawór odcinający 8 bar z wężykiem o długości 0,3m w kolorze żółtym – 4 szt. zawór odcinający 8 bar z wężykiem 0,3 m w kolorze czerwonym – 4 szt. |  |
| 2.2 | Komplet poduszek wysokociśnieniowych 12 barowych wykonanych z mieszanki gumowej zbrojonej wewnętrznie wzmocnionej włóknem aramidowym: poduszka o sile podnoszenia min 10 ton i wysokości podnoszenia min 160 mm, o ciężarze do 3 kg oraz wymiarach nie większych niż 350x350 mm – 2 szt. poduszka o sile podnoszenia min 20 ton i wysokości podnoszenia min 230 mm, o ciężarze do 5 kg oraz wymiarach nie większych niż: 480x480 mm - 2 szt. poduszka o sile podnoszenia min 40 ton i wysokości podnoszenia min 320 mm, o ciężarze do 10 kg oraz wymiarach nie większych niż 660x660 mm – 2 szt. reduktor butlowy 200/300 bar (wyjście 14 bar) – 1 szt. sterownik podwójny 12 bar wykonany w obudowie z tworzywa – 1 szt. wąż do napełniania o długości 5m i ciśnieniu roboczym 12 bar w kolorze żółtym – 2 szt. wąż do napełniania o długości 5m i ciśnieniu roboczym 12 bar w kolorze czerwonym – 2 szt. |  |
| 2.3. | Komplet łączonych poduszek wysokociśnieniowych 12 barowych wykonanych z CR/aramidu wulkanizowanego na gorąco ze zintegrowanymi częściami stalowymi: poduszka o sile podnoszenia min 3 tony i wysokości podnoszenia min 250 mm, o ciężarze do 20 kg oraz średnicy nie większej niż 600mm – 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min 7 ton i wysokości podnoszenia min 450 mm, o ciężarze do 35 kg oraz średnicy nie większej niż 900 mm – 1 szt. poduszka o sile podnoszenia min17 ton i wysokości podnoszenia min 650 mm, o ciężarze do 60 kg oraz średnicy nie większej niż 1400 mm – 1 szt. wąż do napełniania o długości 10 m i ciśnieniu roboczym 12 bar w kolorze żółtym – 1 szt. wąż do napełniania o długości 10 m i ciśnieniu roboczym 12 bar w kolorze niebieskim – 1 szt. wąż do napełniania o długości 10 m i ciśnieniu roboczym 12 bar w kolorze czerwonym – 1 szt. reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt. sterownik podwójny 12 bar wykonany w obudowie aluminiowej z możliwością łączenia dwóch sterowników ze sobą – 2 szt. zawór odcinający 12 bar z wężykiem 0,3 m w kolorze żółtym – 1 szt. zawór odcinający 12 bar z wężykiem 0,3 m w kolorze niebieskim – 1 szt. zawór odcinający 12 bar z wężykiem 0,3 m w kolorze czerwonym – 1 szt. torba transportowa (dedykowana dla każdej z opisanych powyżej poduszek) – 3 szt. nakładka gumowa (dedykowana dla każdej z opisanych powyżej poduszek) – 3 szt. talerz mocujący aluminiowy (dedykowany dla opisanych powyżej poduszek) – 2 szt. |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
| 3.1. | Gwarancja na 2 zestawy pneumatycznych poduszek wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia oraz niskiego podnoszenia i wysokiego ciśnienia – minimum 24 miesiące | Podać długość gwarancji……………….. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opracował:

mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz………………………………………...

……………………………………………..		…………………………………………..

Miejscowość, data                                                               podpis uprawnionej osoby